## Slide 1: MRPC Meeting
2020/10/22
H. Sako
スケジュール
各自報告
Φ→KK Study の状況

## Slide 2: 発注状況
ガラス：9/23 納品済
ハニカム：9/14納品済
G-10：9/8納品済→
筑波大 工作室での穴開作業 10/８完成
筐体1台目、MCX-Lemoケーブル16本：9/30納入済
釣り糸、筐体用ねじ、チップ抵抗、RTV:9/25納入済
HVワイヤ、銅ブロック、シム 9/30納入済
アノード、カソード基板:
  プリント電子研究所（ハヤシレピック経由）（110万）：納期10/30予定
パターン無しG-10板
  ジーテック（10月末納品予定）
筐体2台目→11/10午後納品予定
筐体1台目の修正→10/21ハヤシレピック引き取り。納品3-4週間後。11/13までに間に合うか？最悪Spring-8に送ってもらう？
アンプ：11月第１週？

## Slide 3: スケジュール
11/2?-11/13：MRPCマッチング試験（筑波大）
11/15-26 Spring-8出張
11/16-21：MRPC2台製作（Spring-8）
11/22-23 :ビーム試験準備
11/24-25 LEPS-IIにおけるMRPC2台のビーム試験
12/8 クレーン作業終
12/9 E16天井シールド閉
12/10 HD beam ready
12/11-12/16? ESC install
～12/20: J-PARC PAC LOI締め切り
12月末 MRPC Install
Run0b
12/17-12/20（ビーム無し）
1/12-2/2

## Slide 4: 10月中にやっておくこと
新LV電源のインストール、配線、遠隔操作試験（稲葉）
新MRPCとフレームの接続機構の設計・部品発注（喜屋武）
ESC信号のリンギングチェック（別のアンプ、信号splitterを試す?）。ESCの光リークチェック（→後回し）, PHENIX-BBC3本の設置方法の検討。
DRS4モジュールを動かす（DAQ-PCが必要）
エリアからLEPS試験に必要なものを回収 (10/30?)
G-10板に釣糸張り用のねじを接着（→渡辺君に聞く）

## Slide 5: Run0bに向けた準備
Run0a最終日のE16 Main DAQデータ解析（津久井）
高橋智則さんとDAQの準備。新規RPV260導入（津久井）
LVリモート制御（稲葉）
ESC改良に向けて（フレーム改造して上流に移動？、PHENIX-BBC3本の試験、標的からの粒子カウンターとのcoincidence?）（佐甲）
  少なくともRun0bではE16 interaction monitorの相関が取れる
DRS4 1枚（16ch）の導入（喜屋武）

## Slide 6: 今後購入する必要があるもの
MRPC-フレーム接続部品（ミスミ）→見積中
銅ブロック高さ調整用シム（2台目筐体用）
新レギュレーター、流量計（今年度購入できない）
ガス：SF6を筑波大→J-PARCに輸送する
ネットワークハブとケーブル（LV用 6本）→見積中

## Slide 7: 必要なケーブル
MCX-LEMOケーブル（16本、DRS4)
Cable |  |  |  |  | Total cost | 
TSC-新Comparator | Lemo-MCX | 3m | 16 |  |  | 購入済
MRPC-新Comparator | MCX-MCX | 3m | 32 | 3200 | 112640 | 16本発注済
TSC 新Comparator-NIM | MCX-Lemo | 15cm | 2 | 4300 | 9460 | 
MRPC 新Comparator-NIM | MCX-Lemo | 15cm | 4 | 4300 | 18920 | 
その他trigger信号-新Comparator | MCX-Lemo | 15cm | 12 | 4300 | 56760 | 9本購入済
ESC 新Comparator | MCX-Lemo | 15cm | 0 | 3000 | 0 | 旧Comparatorを2台keepできれば不要→RPC collaborationに聞く
Comparator電源 | MCX-P-BNC-F | 15cm | 12 | 500 | 6000 | 見積中
 | BNC-lemoコネクタ |  | 12 | 2200 | 26,400 | 見積中
 |  |  |  |  | 230,180 | 

## Slide 9
(Lemo入力とMCX入力のdiscriあり)
(HUL:64ch, DRS4:16ch)

## Slide 11: MRPC DAQ等について
Local DAQとE16 DAQ
  両方動かせるように準備必要
  Local DAQは非常に速い→恐らく1MHz(HRTDC time window＝1us）
    前回は10kHz(time window=16us)で走ったが統計が各設定で2桁以上不足していた
  E16 DAQの方が遅い？それとも変わらない？
    各検出器のDAQでタグ付けだけで走るなら変わらないような気がする
  E16と一緒に走らないといけないので自由にparameter変更ができない
  E16 DAQ用ソフトはコマンドベースのもの。Data formatはLocal DAQ(GUI base)のものと異なる
    高橋（智則）さんはGUIベース(DAQ middle ware?)を推奨していた。
  高橋さんとどのような方針にするか議論の必要
  10/20に高橋さんに聞いた。Run0bではintegrated E16 DAQを作ろうとしている(MRPCは本多コマンドベースを使用）。これについては我々が何かする必要はない。
  これがうまく行けば、DAQ-middlewareベースのMRPC DAQソフトは必要ない？
  最初はうまく行かない可能性があるが、本多コードでしのぐ？
Local DAQではHULでのprescale moduleを作ると圧倒的に便利
  FPGA開発→稲葉さんにお願いしてみる（まだ）
DST
  E16 DAQ用のMRPC data formatが決まったらDST担当者（6月は中井さん）へ情報を提供
E16解析コード
  E16 data analysisコードを学ぶ（特にSSD, GTR)
  筑波大院生

## Slide 12: ΦKK study

## Slide 13
E325
Efficiency
b
0..967
0.08
0.9
Simulation

## Slide 14: Rate Estimation (JAM p+Cu, preliminary)
Kaon trigger, ACによるvetoによって
  Trigger rate,ΦKK収量がどうなるか？
Event rate (/event) |  | A | B | C | D
2 K trigger, AC veto (1st level) | Trigger | (1.2±0.1)x10-3 | (2.4±0.1)x10-3 | (7.4±0.2)x10-3 | (9.5±0.2)x10-3
 | ΦKK | (1.2±0.7)x10-5 | (5.0±1.4)x10-5 | (6.5±0.5)x10-4 | (7.7±0.6)x10-4
2 K trigger, AC veto (2nd level) | Trigger | (3.0±0.4)x10-4 | (4.9±0.0)x10-4 | (2.9±0.1)x10-3 | (3.5±0.1)x10-3
 | ΦKK | (1.2±0.7)x10-5 | (4.1±1.3)x10-5 | (6.5±0.5)x10-4 | (7.6±0.6)x10-4
2 K trigger, AC veto (2nd level) except middle layer, 15o-45o | Trigger | (6.6±0.2)x10-3 | (7.2±0.2)x10-3 | (4.3±0.0)x10-2 | (4.4±0.0)x10-2
 | ΦKK | (1.7±0.8)x10-5 | (4.6±1.3)x10-5 | (6.8±0.5)x10-4 | (8.0±0.6)x10-4
1
3
2
4
AC
No AC
1
3
2
4
1
3
2
4
1
3
2
4
Interaction rate = 2x10-3 x 109 = 2x106 / spill
Trigger by Sakuma (Simulation)
~ 3.6x10-3
E325 (Real data)
~ 57.8x10-3
AC Efficiency=100%

## Slide 15: Rate Estimation (JAM p+Cu, preliminary)
Kaon trigger, ACによるvetoによって
  Trigger rate,ΦKK収量がどうなるか？
Event rate (/event) |  | A | B | C | D
2 K trigger, AC veto (1st level) | Trigger | (4.5±0.1)x10-3 | (9.6±0.2)x10-3 | (3.2±0.0)x10-2 | (4.2±0.0)x10-2
 | ΦKK | (1.2±0.7)x10-5 | (4.6±1.4)x10-5 | (5.6±0.5)x10-4 | (6.7±0.5)x10-4
2 K trigger, AC veto (2nd level) | Trigger | (8.2±0.6)x10-4 | (1.4±0.1)x10-3 | (1.2±0.0)x10-2 | (1.4±0.0)x10-2
 | ΦKK | (1.2±0.7)x10-5 | (3.7±1.2)x10-5 | (5.5±0.5)x10-4 | (6.5±0.5)x10-4
2 K trigger, AC veto (2nd level) except middle layer, 15o-45o | Trigger | (7.2±0.2)x10-3 | (8.5±0.2)x10-3 | (5.3±0.0)x10-2 | (5.7±0.0)x10-2
 | ΦKK | (1.7±0.8)x10-5 | (4.1±1.3)x10-5 | (6.3±0.5)x10-4 | (7.3±0.5)x10-4
1
3
2
4
AC
No AC
1
3
2
4
1
3
2
4
1
3
2
4
Interaction rate = 2x10-3 x 109 = 2x106 / spill
Trigger by Sakuma (Simulation)
~ 3.6x10-3
E325 (Real data)
~ 57.8x10-3
AC Efficiency=90% (b > bth)
8% (b < bth)

## Slide 17: Local DAQ
Deadtime of HRTDC
  Depends on signal search window (max. 16 us)
    ~6 us for HRTDC1 (w/ 2 Mezzannine), 3 us for HRTDC2 (w/ 1 Mezzanine)
  We set it to 16us, but we could have reduced it to 1us or so… Noticed at the end of run
DAQ speed: ~6K / spill
Trigger rates (ESC or MRPC or TSC)
  3.5x10^6 (ESC), 7.4x10^3 (MRPC), 1.1x10^5 (TSC) at Beam intensity 1.2x10^9 / spill
How to reduce the stop signal
“Prescale” of triggers
  Pulse generator (1kHz-50kHz)
  We had to vary it whenever the beam intensity changes
  Time window of each pulse = 1 us
  Coincidence of L1 (20 ns) and pulse generator (1 us)
Veto of stop signal (L1) to HRTDCs
    Busy signals of HRTDCs
    Self veto signal between L1 to busy gap (~200ns)

## Slide 18
HUL-HRTDC1 (64ch)
HUL-HRTDC2 (32ch)
HUL-RM
MRPC VME
MRPC Trigger系(NIM crate)
TDC Busy
L1
L1
Delay (100ns)
FO
UT3
MRPC
ESC
TSC
VETO
Clock
1kHz-50kHz
1us width
Scaler
TDC busy
L1 busy
L1 self-busy
MRPC Local DAQ

## Slide 19
HUL-HRTDC1 (64ch)
HUL-HRTDC2 (32ch)
RPV-260
MRPC VME
MRPC Trigger (NIM crate)
UT3
MRPC
ESC
TSC
L1
RJ-45
L2
L1:Lemo cable
(Front panel)
Busy
Busy:Lemo cable
(Front panel)
MRPC
ESC
TSC
Signals (flat cables)
L2 (J0 BUS)
E16 DAQ (final)

## Slide 20: Acceptance (Sakuma-san’s calculations)
15
15
45
1
3
2
4
45

## Slide 21: Acceptance
15
15
45
1
3
2
4
45
15
15
45
1
3
2
4
45
fKK, w/ AC veto
pT(GeV/c)
Y
pT(GeV/c)
Y
First Phase
2nd Phase
y
x
fee, Middle Layer, qzx=15o-135o
pT(GeV/c)
Y

## Slide 22: Acceptance
15
15
45
1
3
2
4
45
fKK, w/ AC veto
pT(GeV/c)
Y
pT(GeV/c)
Y
15
15
45
1
3
2
4
45
fee, Middle Layer, qzx=15o-135o
pT(GeV/c)
Y

## Slide 23: φ→K+K- Proposalに向けて
E325の結論
φ→K+K-/φ→e+e-の分岐比の統計誤差を超える優位な増加は無い（βγ>1.25)
ただし、 βγ～1.2では増加傾向が見える（1σ以内）
φ→e+e-のlow mass tailが観測されたβγ<1.2では、φ→K+K-は統計不足でデータ点が無い
E16では
不変質量分布と収量の測定、Φ→e+e-との比較
最低でも統計量10倍以上ほしい
Y-ptアクセプタンスができるだけΦ→e+e-とoverlapしたい
（E325ではoverlapがよくなかった）
βγ<1.2以下のデータ点が必須
→ φ→K+K-において、φ質量変化の証拠を探索

## Slide 24
1st level trigger
  Two TOF hits w/ AC veto
  TOF hit –HC hit association (cut p<0.4 GeV/c tracks)
2nd level
  Unlike-sign pair
  TOF window for Kaon
E325

## Slide 26: Rq(RPC) vs Rq(TSC)
Rq(TSC) (mm)
Rq(RPC) (mm)
p+
K+
p
qzx
R=(x2+z2)1/2
x
z
Rq(TSC) (mm)
Rq(RPC) (mm)
Rq(TSC) (mm)
Rq(RPC) (mm)

## Slide 27
Slopeがフラットになるようにcorrection
DRPC-SSD
= Rq(RPC) –a*Rq(TSC)
フィット： Rq(RPC) = a*Rq(TSC) +b
Rq(RPC) vs Rq(TSC)
Rq(TSC) (mm)
Rq(RPC) (mm)

## Slide 28: TOF vs DRPC-TSC
DRPC-SSD
TOF(RPC-TSC) (ns)
K TriggerでK候補のみカット
p+
K+
p
p-
K-

## Slide 30: Rate Estimation (JAM p+Cu, preliminary)
Kaon trigger, ACによるvetoによって
  Trigger rate,ΦKK収量がどうなるか？
Event rate (/event) |  | A | B | C | D
2 K trigger, opposite charge | Trigger | (2.0±0.3)x10-4 | (5.6±0.5)x10-4 | (3.6±0.1)x10-3 | (4.4±0.1)x10-3
 | ΦKK | (2.5±1.0)x10-5 | (1.1±0.2)x10-4 | (9.9±0.6)x10-4 | (1.1±0.1)x10-3
2 K trigger, opposite charge AC veto | Trigger | (1.4±0.2)x10-4 | (4.3±0.4)x10-4 | (1.3±0.2)x10-3 | (1.8±0.1)x10-3
 | ΦKK | (2.1±0.9)x10-5 | (9.9±2.0)x10-5 | (6.7±0.5)x10-4 | (8.3±0.6)x10-4
2 K trigger opposite charge AC veto except middle layer, 15o-45o | Trigger | (1.9±0.2)x10-4 | (5.2±0.5)x10-4 | (1.9±0.2)x10-3 | (2.2±0.1)x10-3
 | ΦKK | (2.5±1.0)x10-5 | (1.0±0.2)x10-4 | (7.1±0.5)x10-4 | (8.6±0.6)x10-4
1
3
2
4
AC
No AC
1
3
2
4
1
3
2
4
1
3
2
4
Interaction rate = 2x10-3 x 109 = 2x106 / spill

## Slide 31: Geometry configuration for Φ→KK
Top and bottom layers
TSC
MRPC
FW-AC
Middle layer
±7.5o
FW-MRPC
TSC
MRPC
FW-AC
±7.5o
FW-MRPC
AC
FW-Tracker
FW-Tracker

## Slide 32: Acceptance (GEANT4 simulation)
fee, Middle Layer, qzx=15o-135o
15
15
45
1
3
2
4
45
15
15
45
1
3
2
4
45
fKK, w/ AC veto
pT(GeV/c)
Y
pT(GeV/c)
Y
pT(GeV/c)
Y
First Phase
2nd Phase
y
x

## Slide 34: Acceptance
15
15
45
1
3
2
4
45
15
15
45
1
3
2
4
45
fKK, w/ AC veto
pT(GeV/c)
Y
pT(GeV/c)
Y
First Phase
2nd Phase
y
x

## Slide 35: Acceptance
15
15
45
1
3
2
4
45
fKK, w/ AC veto
pT(GeV/c)
Y
pT(GeV/c)
Y
15
15
45
1
3
2
4
45

## Slide 36: Invariant Mass
E325
運動量分解能、SSDによる角度分解能を入れた
dp/p
P (GeV/c)
Minv (GeV/c2)

## Slide 39: Issues
次回PACにLOIを出したい(12/20締め切り）
Geometry configuration
TSCの設置位置（SSDの直後にする必要がある。GTRの後ろにするとflight pathが短すぎてPIDが厳しい）
Forward trackersをどうするか (SSD, GTR, Fiber tracker (E50),…)
  下流に下げればヒットレートは下がる
MRPC, TSCのRate耐性（Run0aでは MRPCは5x109 (B=0)で動いている。Run0bでも評価）
Aerogel Cherenkov Counterの設計
  佐久間さんのカウンターをベース？
  ヨーク内ではPMTは使えない？別の開発が必要
  上段、下段のACとMRPCはヨーク外に出してもよい？
Kaon triggerのLogic
ACのefficiency

## Slide 40: コメント（四日市、成木）
ProposalではまずΦ→eeと同時に走るかどうかを決める必要がある
Φ→KKとΦ→eeのセットアップは両立しないのではないか（佐久間さんの時もそのような議論だった）
  例えばTSC
そうするとΦ→KKの独立したランと考えてもよい。ビームレートも(109/spill以下に）下げられる
佐久間さんのシミュレーションとのconsistency
現在ないアクセプタンスをどうするか？
  １Module(GTR)を新規製作すると1200万
  それともBackwardのmoduleを前方に移動？
レートの見積もり（ビーム強度、実験期間）
LOIとして出すのは問題なさそう

## Slide 42: E325の結果
R=
A1=Cu, A2=C

## Slide 43: E325 Acceptance

## Slide 44: Φのβγ
15
15
45
1
3
2
4
45
bg
bg
fee, q=15o-135o
fKK, w/ AC veto

## Slide 45: Middle layer q±30oを使用しない場合
15
15
45
1
3
2
4
45
15
45
15
1
3
2
4
45

## Slide 46: E325 setup

## Slide 47: Kaon trigger at E325
2 or more FTOF hits w/o associated AC hits
p>0.4 GeV/c with HC-FTOF hit matrix
  pion AC cutoff p<0.5GeV/c
TOF within Kaon window
E16でも同様に
AC veto
TSC slat番号–MRPC strip番号,TOFを組み合わせたtrigger
でどの程度p, pをsuppressできるか？

## Slide 48: 1/b vs momentum
AC veto (pを抑制）
p: p<0.5 GeV/c
K: p<1.9 GeV/c
P: p<3.5 GeV/c

## Slide 49: Rigidity vs TOF (JAM p+Cu + GEANT4)
w/AC veto
w/o AC veto
TOF (ns)
P/q (GeV/c)
p+
K+
p
p-
K-
TOF (ns)
P/q (GeV/c)

## Slide 50: Beam 1x108/spill, B=0 (Run2140) MRPC1-MRPC2飛行時間 MRPC1 Strip3 – MRPC2 Strip3
w/ Vertex cut (TSC,RPC1,RPC2)
Cross talk cut
4) Vertex cut (TSC,RPC1,RPC2)
Cross talk cut
Slewing correction
5) Vertex cut (TSC,RPC1,RPC2)
Cross talk cut
Slewing correction
Chi2 cut (TSC-RPC1-RPC2)

## Slide 51: Beam 5x109/spill, B=0 (Run2548) MRPC1-MRPC2飛行時間 MRPC1 Strip3 – MRPC2 Strip3
3) Vertex cut (TSC,RPC1,RPC2)
Cross talk cut
4) Vertex cut (TSC,RPC1,RPC2)
Cross talk cut
Slewing correction
5) Vertex cut (TSC,RPC1,RPC2)
Cross talk cut
Slewing correction
Chi2 cut (TSC-RPC1-RPC2)

## Slide 52: E325 acceptance (Simulation, p+C)
fKK
fee

## Slide 53: E325 acceptance (Data, p+C)
fKK
fee

## Slide 54: Beam 5x109/spill, B=1.95T (Run2517) MRPC1-MRPC2飛行時間とカット
Vertex
1) Vertex cut (RPC1,RPC2)

## Slide 55: Beam 1x108/spill, B=0 (Run2140) MRPC1-MRPC2飛行時間とカット（I) MRPC1 Strip3 – MRPC2 Strip3
1) Vertex cut (RPC1,RPC2)
2) Vertex cut (RPC1,RPC2)
Cross talk cut

## Slide 56: Beam 5x109/spill, B=0 (Run2548) MRPC1-MRPC2飛行時間とカット（I) MRPC1 Strip3 – MRPC2 Strip3
1) Vertex cut (RPC1,RPC2)
2) Vertex cut (RPC1,RPC2)
Cross talk cut

## Slide 57: Beam 1x108/spill, B=0 (Run2140) MRPC1-MRPC2飛行時間とカット（II) MRPC1 Strip3 – MRPC2 Strip3
w/ Vertex cut (TSC,RPC1,RPC2)
Cross talk cut
4) Vertex cut (TSC,RPC1,RPC2)
Cross talk cut
Slewing correction
5) Vertex cut (TSC,RPC1,RPC2)
Cross talk cut
Slewing correction
Chi2 cut (TSC-RPC1-RPC2)

## Slide 58: Beam 5x109/spill, B=0 (Run2548) MRPC1-MRPC2飛行時間とカット（II) MRPC1 Strip3 – MRPC2 Strip3
w/ Vertex cut (TSC,RPC1,RPC2)
Cross talk cut
4) Vertex cut (TSC,RPC1,RPC2)
Cross talk cut
Slewing correction
5) Vertex cut (TSC,RPC1,RPC2)
Cross talk cut
Slewing correction
Chi2 cut (TSC-RPC1-RPC2)

## Slide 59: Track Start Counter
シンチレーションカウンタ
  8本の4mmx4mmx100mm プラスチックシンチレータで構成 (EJ-228)
  両側に光センサーを接続(MPPC S13360-3050, 3mm角,50mmピクセル)
90Srによる試験の結果
  時間分解能 54.7±3.7 ps
MPPC
シンチレーター
アンプ

## Slide 60: TSCシミュレーションと要求性能
p/K識別性能(2s) p<=1.2 GeV/c
飛行距離=1.2m
→MRPCとTSCの時間分解能=60ps, 50ps
TSC-MRPCで測定した飛行時間を用いた
質量と運動量による粒子識別
(qx=±15o-45o)
RPC (R=1300mm)
粒子飛跡
TSC(R=100mm)
120±15o
section
p+
p-
K+
K-
p
Beam

## Slide 62: 発注状況
ガラス：9/23 納品済
ハニカム：9/14納品済
G-10：9/8納品済→筑波大へ送付済
→筑波大 工作室での穴開作業 10/16完成予定
筐体1台目、MCX-Lemoケーブル16本：9/30納入済
釣り糸、筐体用ねじ、チップ抵抗、RTV:9/25納入済
HVワイヤ、銅ブロック、シム 9/30納入済
アノード、カソード基板:
  東和テック（~110万、１ヶ月）→パターン無しの基板はG-10板を購入（ジーテック）
  プリント電子研究所（320万）
  精華大学＋ジーテック（？、中国は長期休暇に入った）

## Slide 63: Design (by Sakuma)
GEM-in
GEM-out
GEM-mid
HOD
(=RPC)
AC
TOF
(=Scinti)
HOD: RPC
AC: index=1.034
TOF: Scinti.+PMT
15
45
15
1
3
2
4
45
1400へ

## Slide 64: AC Prototype (Sakuma)
パラボラミラー：樹脂を用いた光造形+Alマイラー
Winston-Cone：樹脂削り出し+Al蒸着
まずは一回り小さいACで動作確認

## Slide 65
15
45
15
1
3
2
4
45
15
45
15
1
3
2
4
45

## Slide 66
15o

## Slide 68: TOF vs DX
Xrpc-Xssd
TOF

## Slide 69: ESC PMT間の時間差
RPC1-RPC2による標的からのトラックを要求すると、幅が小さくなる。ビームハロー起因のバックグラウンドの影響ではないか？
Interactionした粒子を2つのPMTで同時にとらえる
→PMT間の時間差分布
Vertex cut (MRPC1-MRPC2)
スルーイング補正
PMT9, PMT10のみ選択
Preliminary
T9-T10 (ns)
T9-T10 (ns)
No vertex cut
w/ vertex cut

## Slide 70: Simulation
Timing resolution of single counter

## Slide 71: MRPC1-MRPC2飛行時間とカット（I) MRPC1 Strip3 – MRPC2 Strip3
1) Vertex cut (RPC1,RPC2)
2) Vertex cut (RPC1,RPC2)
Cross talk cut

## Slide 72: MRPC1-MRPC2飛行時間とカット（II) MRPC1 Strip3 – MRPC2 Strip3
3) Vertex cut (TSC,RPC1,RPC2)
Cross talk cut
4) Vertex cut (TSC,RPC1,RPC2)
Cross talk cut
Slewing correction
5) Vertex cut (TSC,RPC1,RPC2)
Cross talk cut
Slewing correction
Chi2 cut (TSC-RPC1-RPC2)

## Slide 73: Simulation (RPC1-RPC2)
TSC-RPC1-RPC2 hits
RPC1-RPC2 hits

## Slide 74: Simulation (TSC-RPC1)
TSC-RPC1-RPC2 hits
TSC-RPC1 hits

## Slide 75: Simulation (TSC-RPC2)
TSC-RPC2 hits
TSC-RPC1-RPC2 hits

## Slide 76: To Analyze
MRPC/TSC
High-rateデータ
磁場ありデータ
ESC
High-rateデータ
磁場ありデータ

## Slide 77: アンプ製作状況
デザイン完了。こちらでのレビュー終了
2.1mmφ穴周りのランドを広げた5mmx5mm
コンタクトパッド用のパターン追加
Contact padはt0.1mm→0.2mmに変更（ハヤシレピックが購入→台湾へ送る）
アノード・カソード基板のガーバファイルがMing-Lee確認中。確認後製作開始

## Slide 78: マッチングTestについて
Matching test
Kはopenにする
反対側からpulse generatorでパルスを入れる
反射波T3を最小にするようにKに抵抗（Rm）を入れる
  そのときRm=Rrpc
  BGOeggでは39Ω
最終の抵抗値は
Rx//50 = Rmで計算できる。
Rm=40Ωの場合、Rx=200Ω
Lemo

## Slide 79: 実際のテスト
組上げなくてもテスト可能。カーボンテープのみアノード基板に張る必要あり→Ming-Lee
実際にRPCを組んでからの方が良い→冨田さん
私の提案：筑波大での事前テスト
  Configuration
  アノード基板+カーボンテープ
  上下に6枚ずつガラスを重ねる
  →RPCの抵抗、実際に付ける抵抗
  がほぼ決定できる
決定した抵抗を実装してSpring-8に
持っていく
不安であればその他２種類の抵抗値
をアノード基板に実装しておく
アンプ基板

## Slide 80: 用意する抵抗
通常抵抗（事前テスト用、各10個、基準＝80Ω）
10,20,30,40,50,60,70,80,90,100,110,120,130,140,150,160,170,180,190,200
通常抵抗（最終的にに取り付ける抵抗、各40個、基準＝400Ω）→事前テスト後に発注？
100,150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800
高周波対応
50,100,250Ω 各5個

## Slide 81: その他
ポリイミドテープ
  6mm, 9mm, 12mm幅
  各2巻→ハヤシレピックへ依頼する
RPV
  これもハヤシレピック？
アラルダイト（速乾性）20本発注済
MCX-LEMOケーブル？
  安いケーブルなら、市販のMCX-BNC(10cm, 270円）、BNC-BNC（3m, 719円）がある
MCX-MCX
  ３ｍ、800円（品質？）
RPC本体と筐体間の数100um程度の隙間→マイラーシートを用意（ハヤシレピック）し、シムにする
銅ブロック用シムは自作（ミスミ製品を加工）

## Slide 82: RPC structure (26mm pitch Amp)
0.8
5
5
アンプ基板
10
GND接続用銅板
カソード基板・銅板接続ねじ
アンプ基板・アノード基板
接続ねじ
パッド(S70-22010?)
（アノード基板に実装）
６
G-10(t=0.5)
ハニカム(t=5)
６
~3.9
~3.9
0.8
1.6
~11（過去の測定）
1.6

## Slide 83: その他筐体設計に関して

## Slide 84: アンプ、RPC基板間の接続
Anode PCB
(bottom side)
25.5
0.5
5
アンプ基板
銅ブロック
ねじ 2φx14
アンプ・アノード基板間の信号パターンの接触に使用するcontact pad(S70-22010)
（アンプ基板にはんだ付け）
絶縁体t=1mm
アンプ基板との間の浮遊静電容量を避けるため
Al板（上）
アンプ基板入力インピーダンスは50Ω
アノード基板にマッチングのための表面実装抵抗をつける可能性あり
Al板（下）
43.5
5
8
10
5
筐体の端はアンプ基板保護
のためMCXコネクタより外に
55
55

## Slide 85: 26 mm pitch アンプ
Cuスペーサ（上下、全32個）
一体だと取り付けやすいが、だめなのか？穴の精度が気になる？

## Slide 86: データ解析
ESC解析
Clusteringの試み（MRPC/TSC)

## Slide 87: Slewing correction (ESC)

## Slide 88: PMT間時間差
Ch9を基準
Wcut>5nsのみ

## Slide 89: PMT間時間差
Ch9を基準
Wcut>5ns
vz, vy cut (RPC1-RPC2)

## Slide 90: PMT間時間差
Ch9を基準
Wcut>5ns
Nhit PMT
=0
>=6

## Slide 91: Comparison with cuts
PMT9-10

## Slide 92: Comparison with and w/o slewing cor
PMT9-10

## Slide 93: Clusteringの試み
2ヒットのみ、strip番号の差<=2のヒットのみ(x,y,z）のweighted meanで”clustering”

## Slide 98: E16φ→K+K- Proposalに向けて
E325の結論
φ→K+K-/φ→e+e-の分岐比の統計誤差を超える優位な増加は無い（βγ>1.25)
ただし、 βγ～1.2では増加傾向が見える（1σ以内）
φ→e+e-のlow mass tailが観測されたβγ<1.2では統計量が少なすぎてφ→K+K-のデータが取れていない
E16では
最低でも統計量10倍以上
βγ<1.2以下のデータ点が必須
Pt<0.3GeV/c（E325ではアクセプタンス外）
→ φ→K+K-において、φ質量減少の有無を結論付ける

## Slide 99: コメント（四日市さん/Gublerさん）
φ→eeとのオーバーラップしているY-ptのアクセプタンスでの測定が重要
βγ<1.2の測定は必ずしも重要ではないのではないか。KK閾値があるので、それ以下にφ質量が減少すればKK崩壊しない。
Kの核内でのrescatteringによってKK不変質量はなまる
Φ質量が減少し、KK閾値が変わらなければ（K質量が変化しなければ）、ナイーブにはφKK分岐比は減少するはず。
E325で見えているように逆であれば面白い
Philipp Gublerさんと議論
Φ→KKのinvariant massはφ→eeと同様に計算可能
分岐比はさらにmodel dependenceなので難しい

## Slide 100: データ解析

## Slide 102
RPC1
RPC2
TSC
Strip #
Slat #
Strip #

## Slide 103
TSC
RPC1
RPC２

## Slide 104
Projected-y
y-TSC
Projected-y
y-TSC
Before calibration
After calibration

## Slide 105
Chi2-y
w/calibration
w/calibration

## Slide 106
After calibration
Projected z at X=0 plane
Projected y at X=0 plane

## Slide 107
v(RPC1) (mm/ns)= {155.039,148.699,144.404,149.813,150.943,153.257,149.813,158.103};
V(RPC2) (mm/ns) = {153.257,162.602,145.985,149.813,144.928,147.601,143.885,153.846};
V(TSC) (mm/ns) = {89.8876,79.2079,76.1905,79.2079,76.1905,79.2079,73.3945,72.7273};

## Slide 108
15
45
15
1
3
2
4
45
15
45
15
1
3
2
4
45
Generated
w/AC
n=1.034
No AC

## Slide 109: bg with AC n=1.034
bg
15
45
15
1
3
2
4
45
15
45
15
1
3
2
4
45
Generated

## Slide 110
15
45
15
1
3
2
4
45

## Slide 112: Dimension of E16 PRC
Almost same structure as BGOegg-RPC but slightly shorter length
Total length=880
Space for amp =55 each
Cathode PCB (230x770)：2
Anode PCB (230x770)：1
Honeycomb (6x240x750):2
G-10 plate (0.5x240x770):4
Glass (0.4x230x750)：12
Carbon tape (230x734)
260
Amp part lids can be opened (with O-rings)
ガスフロー
HVケーブル用穴Φ3
（全2か所）
φ3
65
65

## Slide 113
853
893

## Slide 116: RPC structure (26mm pitch Amp)
Anode PCB
(bottom side)
25.5
0.5
5
Amplifier PCB
Cu angle for GND connection
between anode and cathode PCBs
Screws through
cathode PCBs, anode PCB,
Amp PCB and Cu spacer
Screw for electric contact between
Amp PCB ground and Cu angle
with 2.1mmf through holes
Connection betw. signal line of Amp PCB and RPC strip using contact pad(S70-22010)
（soldered to anode PCB）
Soldering or conductive glue
between Amp PCB and chassis
Glue for gas tightness
Al chassis
Same pattern of signal/ground as anode PCB
for impedance matching (50Ω)

## Slide 118: ＲＰＣ断面
糸の張り方
Honeycomb (t=5, 両側t=0.5 G-10)
Honeycomb (t=5, 両側t=0.5 G-10)
245
230
M5x11?
樹脂製ねじ
約11(ガラス+
Anode/cathode
PCB）
7
7
260
６
６
~23

## Slide 119: MRPC 新Ampについて
9月末までに26 mm pitch Ampを2台分（4個）製作予定(Academia Sinica)
  Ming-Leeと議論、我々のリクエストを設計に取り入れてもらい、ほぼ完成
  他の実験（EMPHATIC,E50,LEPS2)が従来の設計または我々の設計を使用するかは10月のビーム試験後に判断
  設計の最終決定期限：1週間（来週水曜日まで）。この設計がよいかどうか、修正が必要かをハヤシレピックと検討し、1週間以内に伝えること。
Gain,noiseが以前のAmpの3倍となったので、3dBのattenuatorをつける。
25mm pitch amp（もうすぐ発送）は冨田さんがBGOegg RPCに取り付けて試験（宇宙線）

## Slide 120: Request for 26mm pitch amplifier
1. Make space w/o components and GND pattern in the bottom face between MCX and Lemo connector with 6mm width
Make pace w/o components In the same position in the top face
3. Move two 3.1mmf through holes to the edge (~5mm distance from the edge for example)
4. Increase diameter of through holes φ1.5 φ2.1 Increase the distance from the center to 4.5mm
We will not need these 4 through holes
4.5
2. New1.1mmf through holes for pins to determine the relative positions between the Al plates and the PCB.
4.5

## Slide 122
Old
New

## Slide 123: 前回からの変更点
Al上側プレートとAmp基板間のガス封止は、基板上に細かい凹凸があるのでゴム板ではうまくできないのではないか？アラルダイトを使用したほうが良いかもしれない
Al上側プレートと、Amp基板間の間隔は0.6mm以上必要。これより小さくなると、浮遊静電容量が発生し、反射が起こるかもしれない。
→t=1の絶縁体板をはさんで接着
Al下側プレートと、Amp基板グラウンド間の電気的接続は導電性接着剤はよくない。
→ねじ止めで圧着（AlブロックA)
Ampの入力インピーダンスは50Ω→マッチングをとるために、Anode基板のグラウンドパターンと信号パターン間に抵抗を実装することを検討中

## Slide 124: For Hayashi-REPIC (2020/8/19)

## Slide 125: アンプ基板の設計とRPCへの接続 (2020/8/19)
現在のアンプ基板の設計で大丈夫かどうかの確認を8/25までにお願いします。
アンプ基板設計変更（スルーホール追加、銅パターン追加等）は8/25（火）が締め切り
アンプの筐体への取り付け、アンプの封止、グラウンドの接続等について具体的な設計検討をお願いします。
打ち合わせが必要でしたら来週以降設定します。

## Slide 126
下面
上面

## Slide 127
下側Al plate
ねじ止め
下面
上面
Al block A（上下4か所）
アンプ基板を
筐体に接地、
筐体に固定
上側・下側Al板を
挟むためのAl block B（12か所）

## Slide 128
絶縁体板(t=1), アラルダイトでアンプ基板と接着・封止
Al板（上）：アラルダイトで絶縁体板と接着・封止
Al板（下）：アラルダイトで絶縁体板と接着・封止。
ねじでアンプのグラウンドと電気的接続
Al block A
Al block B

## Slide 129: Dimension of E16 PRC
Almost same structure as BGOegg-RPC but slightly shorter length
Total length=880
Space for amp =55 each
Cathode PCB (230x770)：2
Anode PCB (230x770)：1
Honeycomb (6x240x750):2
G-10 plate (0.5x240x770):4
Glass (0.4x230x750)：12
Carbon tape (230x734)
260
Amp part lids can be opened (with O-rings)
ガスフロー
HVケーブル用穴Φ3
（全2か所）
φ3
65
65

## Slide 131: その他Ming-Leeからのコメント
Al上側プレートとAmp基板間のガス封止は、基板上に細かい凹凸があるのでゴム板ではうまくできないのではないか？接着材を使う方が確実。
Al上側プレートと、Amp基板間の間隔は0.6mm以上必要。これより小さくなると、静電容量が発生し、反射が起こるかもしれない。
Al下側プレートと、Amp基板グラウンド間の電気的接続は導電性接着剤はよくない。はんだ付けの方が確実
Ampの入力インピーダンスは50Ω
Amp-Cathode基板間のGND接続用C型銅板について。ねじ止めが困難なら、導電性スペーサねじの方が良いかもしれない。
筐体から出ている部分の外部からノイズは大丈夫か？
  Ming-Leeの回答：基板上でマッチングがとれており、グラウンドでシールドもしっかりされているので大丈夫

## Slide 132: Amp PCBとAl板の取り付け法の例（Ming-Lee)

## Slide 135: Request of additional through holes
We request two more 3.1mmφ through holes
19