## Slide 1: 理研テストベンチ予定
理研
中川格

## Slide 2: Half Entry 問題現状
Sweet spot?
「Half Entryの原因として、下図の青線ゾーンがSweet spotで、PhaseがここからずれるとRecieverが取りこぼす」が前回奈良女での波形測定で残った唯一の仮説。今回理研の測定はsuccessful transmissionの大量のサンプルをとって、青ゾーンに重なることをを確認することで仮説の検証を図った。

## Slide 3: 理研波形測定オンライン解析結果
奈良女の信号タイミングよりも4ns信号が早かった事で、Conversion cableの長さの違いに気がついた。理研は20cm、奈良女は40cmを使っていた。
Conversion Cableを40cmに変えてみたら、奈良女と同じようにHalf Entryが頻出するようになった。
20cmの差は電気信号が伝わる時間にして1ns。往復で2nsのタイミングの違いが観測されるはずが、4nsの違いを観測。この2nsは理解できていない。コネクター周りのパスの違いで説明できるか？

## Slide 4: Conversion Cable Signal Layers
L3
L5
20cmと40cmで比較したチップが違ければ、コネクター周りのパスの長さが変わる。J1とJ2のサイドでも若干(<<1ns)の違いは生じるか？
20cm

## Slide 5: Conversion Cable Signal Layers
L3
L5
20cmと40cmで比較したチップが違ければ、コネクター周りのパスの長さが変わる。J1とJ2のサイドでも若干(<<1ns)の違いは生じるか？
40cm

## Slide 6: HDIで生じる時間差
HDIでもチップの位置により最大20cm分（片道1ns）程度の時間差が生じうるが、J1とJ2のサイドではパスの違いは見られない。

## Slide 7: 時間差について
Conversion Cableの長さやChipの位置、サイドによるトリガーと信号の相対タイミングを線路の長さの違いで説明できるか、検証する。
上記タイミングを補正した上でPhase比較プロットを再度作成する。
その上でPhaseのSweet Spot説が棄却されるか、検証する。
オンラインでは同じ条件で複数の測定がPhase Spot説を否定したデータも確かあったが、再度確認する。

## Slide 8: Half Entry問題の今後のアプローチ
理研波形測定データの解析
ROC-7を使ったPhase Followerのテスト（奈良女）
20cm, 40cm変換ケーブルの高周波信号特性の測定（産技研）
  40cmだけで良いか？
  理研には20cm, 40cmが一本づつしかないので、20cmは産技研に出せない
40cm変換ケーブルでの高統計ハーフエントリー頻度評価（糠塚さん）
奈良女テストベンチでも20cmケーブルを使えばハーフエントリーがなくなるのか試す。
0cmケーブルの不具合が原因なのか、他の40cmケーブルで試す。
Initializationでできることはあるか？
明日夜のレビューには問題解決は見込めないが、近い内に変換ケーブルの量産デザインを決定せねばならず、やはりハーフエントリー問題は日本テストベンチにおける最優先課題。

## Slide 9: 理研波形測定解析方針
サマリーテーブル作成（森田さん？）
Chip間、ConversionケーブルのPath Lengthによる時間補正の見積もり（中川？）
時間補正無しデータ比較（森田さん？）