## Slide 1: MuTr-FEE upgrade
2011年1月21日
三部 勉 (KEK)
for the MuTrFEE upgrade group
2010年4月立教大学にて

## Slide 2: 核子中の海クォークの偏極測定
RHIC偏極pp衝突によるＷ生成
  クォークのカイラリティ固定
  フレーバーに選択的に結合
海クォークの偏極をフレーバー毎の直接測定
高運動量ミューオンをトリガーレベルで選択する必要がある。測定のためのトリガー回路が必要
u
d
W+
m+
nm
p
p
Wmn
PYTHIA
High pT

## Slide 3: The PHENIX detector
p (250 GeV)
p (250 GeV)
μ
BNL-RHIC:世界で唯一の偏極陽子・陽子コライダー
衝突エネルギー ５００ GeV
偏極度（設計値） ６０％
ルミノシティ（設計値） ３ｘ１０３２ｃｍ－２ｓ－１
ミューオントラッカー（MuTr）
ミューオントラッカー（MuTr）
ミューオントラッカーはカソードストリップチェンバー（CSC)で形成される３つのステーションから構成。
各ステーションのプレーン数 ６，６，４面
カソードストリップピッチ 5mm（1本おきに読み出し）
ガス Ar:CO2:CF4 = 50:30:20

## Slide 4: 高運動量ミューオントリガー
ADTX
MRG,
DCMIF
Level 1
Trigger
Board
MuTr
FEE
2 plane
5%
95%
RPC
LV1 Trigger
primitive
Amp, discri
Merge,Reformat
Amplifier&ADC
CSC
CSC
CSC
B-field
ミューオントラッカー（MuTr）
要求：
高運動量ミューオン（p>20 GeV/c）に対して高いトリガー効率
トリガーレートがDAQバンド幅（2kHz）に収めるため９０００以上の棄却能力を有する
衝突点
オンラインでサジッタを測定し運動量に選択的なトリガー信号を作る
オフライントラック位置測定
（s=100mm）
時間データ
我々が開発・生産・インストールを行った
サジッタデータ

## Slide 5: 概念設計・フロントエンド部の開発 (京大、2004-2006）
VDC
VDC
Muon Tracker
Cosmic Ray
速い読み出し
時間分解能 Dt ~1BCLK (106ns)
LV1 trigger latency < 40BCLK
高位置分解能（100um）
早い読み出しと両立する読み出し回路を用いて達成できる位置分解能を調べた
Input
Output
このころ私はJ-Labで
Q+探索

## Slide 6: アンプディスクリミネータの開発・量産 (理研・KEK・立教、2007-2008)
PHENIXでの試作機試験（2007・2008）
技術設計報告書完成・外部評価委員会（2007）
部品調達・量産・試験（2008）
熱サイクル試験＠KEK、QA＠理研（2008）
科研費研究員としてKEK着任

## Slide 7: アンプディスクリミネータボード MuTRG-ADTX
Regulator for
analog components
Regulators for
digital components
Power supply connector
Optical transmitters
For data, slow control, clock…
AD part
TX part
庄司氏（京大・理研）
唐津氏（京大）

## Slide 8: データフォーマット・転送ボードの開発・試験
データフォーマット・転送を行う電子回路
  PHENIX・DAQと直接データ受送信
  3Gbpsシリアル転送（PHENIXでは未踏領域）
設計開発（2007）
  KEK-ATLAS TGCと類似点が多いことから、アドバイザーとして、佐々木氏・池野氏に協力していただいた。
  京都大学修士課程（当時） 中村氏
動作試験 (2008)
  KEK/PHENIX
  外部評価委員会
量産・インストール(2009)
データフォーマット・転送ボード(MuTRG-MRG)
データフォーマット・転送ボード(MuTRG-MRG)

## Slide 9: トリガー電子回路のインストール（2008・2009）
日本で量産を行いながら、現地でインストールというタイトなスケジュールの中、2008・2009年の夏季シャットダウン中にすべてのインストール・試験工程を完了。

## Slide 10
PHENIX May２００8
Mockup
Trigger board

## Slide 11: PHENIXにインストールされたトリガー用電子回路
ADTXボード
MRG・DCMIFボード
2009年より性能評価のためのビームデータを蓄積中。
これまで大きなトラブルもなくフル稼働。

## Slide 12
PHENIX August 2010
North muon arm
with MuTRG fully installed

## Slide 13: 偏極陽子・陽子衝突実験＠５００GeV(2009)
station1
station2
station3
1
2
3
4
5
6
7
8
2009年、衝突エネルギー５００GeVで偏極陽子・陽子衝突実験において。高運動量ミューオントリガー回路のコミッショニングを行った。
このデータを用いて高運動量トリガーシステム全体としての性能評価及び最適化。
Green: MuTr raw hits
Red: MuTr track-associated hits
Blue: MuTRG hits
Run 274416, North arm
Oct 1
Oct 2
Oct 3
Oct 4
Oct 5
Oct 6
Oct 7
Oct 8
st1
st2
st3
５００GeVデータの例

## Slide 14: 高運動量飛跡に対する応答
B
トリガーロジックを満たす割合
CSC
CSC
CSC
Plot by Y. Fukao
Ds
トラック
サジッタ
実データで再構成された高運動量飛跡に対して、高い割合で応答
Ds≤1
PHENIX run9 500 GeV pp data

## Slide 15: トリガー棄却能力
トリガー棄却能力（RPCを含まない）
高運動量トラックに対して
トリガーロジックを満たす割合
トリガー棄却能力＝ 衝突事象数/高運動量トリガーロジックを満たす事象数
PHENIX run9 500 GeV pp data
Plot by Y. Fukao
RPCのタイミング情報
RPCとのマッチング
バックグラウンド遮蔽追加
クロストークの軽減
さらに棄却能力の向上するが見込まれる

## Slide 16: トリガーコミッショニング(2009~)
アイオワ州立大学を中心にレベル１トリガーを作る回路の開発を行った。
Run 10(金金衝突)より、トリガー調整開始した。
  タイミング調整
  トリガーアルゴリズムの最適化
  Failure modeの洗い出し
  長期安定性
Run 11ではRPCも含めた最終調整を行い、物理データのトリガーとして稼働。
LL1ボード
（アイオワ州立大学）

## Slide 17: ミューオントラッカー性能向上
アラインメント
  Optical Alignment System (OASYS)
  システムの高速化・稼働率向上
  解析方法の確立
バックグラウンド対策
  シングルレート＞１００kHz パイルアップ
  １バンチデータによるBG時間構造測定
  熱中性子シールド（ホウ素入りポリエチレン）
  検出器の耐BG対策
    追加コンデンサによるカソードクロストークの軽減
池田・渡辺（立教）
中川・今津（理研）

## Slide 18: まとめ
Wボソン生成に起因する高運動量ミューオンを用いて海クォークの偏極を測定する。
高運動量ミューオンをオンラインレベルで選択的に取り出すトリガー信号用回路の開発を行い、PHENIXに組み込んだ。
2009‐2010年のデータを用いて性能評価・調整を行ってきた。今後、さらなる性能の向上が見込まれる。
2011年のランから、ｍMいよいよ物理データの収集が始まる。
?