## Slide 1: BNL ROC ポートチェック
宍倉 加藤 藤木

## Slide 2: BNL ROCのポートチェック
6/21にBNLからNW5、NE1、21、SE5の４台のROCを受け取った。
ROC-21はすでにテスト済みで、現在ハヤシレピック社にレギュレータ交換＆DF１８の修理依頼中。

## Slide 3: BNL ROCのポートチェック
NE5、SE5、NE1について、レギュレータのアップグレード前にDF18ポートのヘルスチェックを実施した。
１周目全ポートをチェック、２周目でキャリブレーションが正常に取れなかったポートを再チェックした。
B、DポートはFVTX
A、Cポートはハーフラダー×FPC バイアス電圧無し

## Slide 4: 結果
…正常にキャリブレーションが取れた。
…キャリブレーションは取れるが正常ではない。
…キャリブレーションが取れない。
index | shipped | A1 | A2 | A3 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | D1 | D2 | D3
1 | NW5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2 | SE5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3 | NE1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 5: NW5 A1ポート
キャリブレーションが取れない。
FEMのLEDが点灯せず、Data FiberがLatch
しない

## Slide 6: NW5 A3ポート
キャリブレーションは取れるが正常ではない。
チップ1~5 チャンネル0~40欠け
チップ6,7,8 チャンネル40~100欠け

## Slide 7: NW5 B3ポート
キャリブレーションが取れない。
FEMのLED一部不点灯。

## Slide 8: NW5 D3ポート
キャリブレーションが取れない。
FEMの19番が赤く光っている。

## Slide 9: SE5 A1ポート
キャリブレーションは取れるが正常ではない。
index | shipped | A1 | A2 | A3 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | D1 | D2 | D3
2 | SE5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 10: SE5 C1ポート
キャリブレーションは取れるが正常ではない。
Chip17,18,20,24,26がハーフエントリー。
index | shipped | A1 | A2 | A3 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | D1 | D2 | D3
2 | SE5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 11: SE5 Dポート
キャリブレーションが取れない。
オプティカルドライバーの中が赤く光っていない。
FEMのランプが光らない。
index | shipped | A1 | A2 | A3 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | D1 | D2 | D3
2 | SE5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 12: NE１ B2ポート
キャリブレーションが取れない。
index | shipped | A1 | A2 | A3 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | D1 | D2 | D3
3 | NE1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 13: NE１ Cポート
キャリブレーションは取れるが正常ではない。
データ数が少ない。
キャリブレーションパルスの振幅が小さいように見える。今後パルスの大きさを他のチャンネルとオシロで比べてみたいと思います。
index | shipped | A1 | A2 | A3 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | D1 | D2 | D3
3 | NE1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 14: NE１ Dポート
キャリブレーションが取れない。
オプティカルドライバーの中が赤く光っていない。
FEMのランプが光らない。
SE5のDポートと同じ症状。
index | shipped | A1 | A2 | A3 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | D1 | D2 | D3
3 | NE1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 15: 結果
index | shipped | A1 | A2 | A3 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | D1 | D2 | D3
1 | NW5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2 | SE5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3 | NE1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
クラス1のROCは無く修理、アップデートの余地が大いにある。