## Slide 1: 加藤智也
立教大学４年

## Slide 2: マイクロ同軸ケーブルの放射線耐性
と伝送性能について

## Slide 3: ゴール
マイクロ同軸ケーブルはsPHENIXの放射線に
耐えれる？ Or 耐えられない？

## Slide 4: goal
マイクロ同軸ケーブルはsPHENIXの放射線に
耐えれる？ Or 耐えられない？
・マイクロ同軸ケーブルの伝送性能

## Slide 5: なぜ 放射線耐性をしらべるの？

## Slide 6
Au
Au
沢山の粒子（放射線）が出る
装置に放射線ダメージ
μ-coaxの放射線耐性を調べる
collision
Particle

## Slide 7: なぜ マイクロ同軸ケーブルだけ？

## Slide 8: マイクロ同軸ケーブルの構造について
https://www.i-pex.com/ja-jp/library/video/micro-coaxial-capabilities
テフロン
放射線に弱い

## Slide 9: どのように放射線の影響を 調べる？

## Slide 10: どうやってしらべるの？
放射線を照射したマイクロ同軸ケーブル
通常のマイクロ同軸ケーブル
２つの比較を行った

## Slide 11: どうやって放射線耐性を調べる？
① 通常時の伝送性能を測る。
② RANSを使って中性子照射。
③照射後の伝送性能を測る。

## Slide 12: どうやって放射線耐性を調べる？
① 通常時の伝送性能を測る。
② RANSを使って中性子照射。
③照射後の伝送性能を測る。

## Slide 13: どうやって放射線耐性を調べる？
① 通常時の伝送性能を測る。
② RANSを使って中性子照射。
③照射後の伝送性能を測る。

## Slide 14: RANSでの中性子照射

## Slide 15: RANS?
RANSとは理化学研究所にある中性子照射システムのこと
BerylliumBe
Proton
Neutron
IonSourceH+

## Slide 16: 手順
① μ-coaxのハーネスを３つ準備。（１時間照射用、２時間、３時間用）
②箱に入れる
③iビームラインに入れる ④中性子照射開始

## Slide 17: 照射した中性子量の見積もり

## Slide 18: 見積もり方
中性子は直接測れない
↑Measure γ count

## Slide 19: 見積もり方
中性子は直接測れない
陽子ビームの全電荷から間接的に中性子を推定する.
↑Measure γ count

## Slide 20: 見積もり方
↑Measure γ count
インジウムは当たった中性子数 と出すγ線量の関係が知られている。

## Slide 21: 見積もり方
中性子は直接測れない
陽子ビームの全電荷から間接的に中性子を推定する.
中性子は以下から算出される。
1.陽子線の電荷
2.インジウム箔からのガンマ線放出
↑Measure γ count

## Slide 22
 | Number of protons | Number of γ rays | number of neutrons(Neq)
RANSで過去に測定されたデータ | Known | known | Calculate 5.4E+11
私 | Measured |  | Goal
Number of protons = time ×(average I) /e
Number of γ rays that measured by Ge detector
e =1.62E-19
ratio
RANSで過去に測定されたデータ: Courtesy of Ms. Hatsuda,
Juntendo University
ratio
Neq is the equivalent flux of 1meV neutrons
Number of protons is known from charge of proton beam

## Slide 23
 | protons | neutrons
Existing | 3.59E+17 | 5.47E+11
μ-Coax 1hour | 8.39E+17 | 12.4E+11
2hours | 17.2E+17 | 26.3E+11
3hours | 26.1E+17 | 39.9E+11
ratio
ratio

## Slide 24: 中性子量
 | protons | neutrons
sPHENIX |  | 1.5E+11
M-Coax 1hour | 8.39E+17 | 12.4E+11
2hours | 17.2E+17 | 26.3E+11
3hours | 26.1E+17 | 39.9E+11

## Slide 25: 照射した中性子量＞SPHENIXで想定される量

## Slide 26: どうやって放射線耐性を調べる？
① 通常時の伝送性能を測る。
② RANSを使って中性子照射。
③照射後の伝送性能を測る。

## Slide 27: 高速伝送性能測定 結果

## Slide 28: 測定項目
Ｓパラメータ：信号減衰はどれぐらい？
アイパターンによる 信号品質の評価
TDR測定：特性インピーダンスをみる

## Slide 29: Ｓパラメータ

## Slide 30: Ｓパラメータとは
Sパラ ＝

## Slide 31
Sパラ ＝
入射信号
出力信号

## Slide 32
Sパラ ＝
入射信号
出力信号
＝信号減衰

## Slide 33
Sパラ ＝
入射信号
＝反射損失
出力信号
Sdd11

## Slide 34
Sパラ ＝
入射信号
＝反射損失
出力信号
Sdd22

## Slide 35: 測定のセットアップ

## Slide 36: 通常時の信号減衰
縦軸：ｄｂ＝20LOG10(S)
横軸:テスト信号の周波数
良い
悪い

## Slide 37: 試作機の違い
試作機１号
試作機2号
試作機１号
古い
試作機2号
今

## Slide 38: 0.2GHzの信号減衰
マイクロ（２号機）はFPCより１５ｃｍあたり2.5％ 減衰が少ない
BEX+まいくろ（２号機）は34.22%信号を失う。

## Slide 39: 反射損失
0.2GHzはどれも山にある
良い
悪い

## Slide 40: なぜ反射はおきるの？
主要な原因：インピーダンス整合がとれていない
反射係数R、終端抵抗zに入射した信号の電圧,反射した信号の電圧（出力）は、特性インピーダンスz0とすると、
R＝ =

## Slide 41: どれぐらい反射する？
入力信号を１としたとき、どれぐらい反射したかを表す。
最大で15%は反射する。

## Slide 42: どれぐらい反射する？
入力信号を１としたとき、どれぐらい反射したかを表す。
最大で15%は反射する。
15%は少ない？

## Slide 43: 一般的な規格で評価する。
VSWR ：回路上での反射のしやすさ。
定常波は進行波と反射波の干渉から生まれる。
定常波の最大電圧をVMAX、最小値VMINとすると、
VSWR＝|Vmax|/|VMIN|
https://techno-sherpa.com/blog/edu/3437/

## Slide 44: VSWR
一般的に1.5以下が良いとされる。
マイクロ同軸ケーブルの反射は良い

## Slide 45: 照射したらどう変わった？

## Slide 46: 信号減衰
照射をしていないものを0Hとして、
中性子照射を行った1H,2H,3Hの比較結果

## Slide 47: 信号減衰
照射をしていないものを0Hとして、
中性子照射を行った1H,2H,3Hの比較結果
全く変わらない

## Slide 48: 変化率＝ 照射済み/照射していない
変化率の平均は＝1±001
やっぱり、全く変わらない

## Slide 49: 反射損失の変化
良い
悪い
0.2GHzは全く変わらな

## Slide 50: 変化率＝照射済み/照射していない
中性子照射時間と変化率が比例しない
また0.2GHzでは最大4%違う→影響はない
良い
悪い

## Slide 51: アイパターンによる 信号品質の評価
１ビットごとに信号を切り出し重ねて作成する。
アイパターンによる信号品質の評価はアイの高さと幅から視覚的に伝送データの波形に異常がないかが分かる。

## Slide 52: アイダイヤグラム：視覚的に比較する
1ｈ
３ｈ
→全く変わらない
０ｈ
2ｈ

## Slide 53: 結論

## Slide 54: マイクロ同軸ケーブルは sPHENIXの放射線に耐えれる

## Slide 55: TDR測定

## Slide 56: TDR測定とは？
１高速パルスを入射する
２入射波が反射する
３ R＝ = =
Sパラのリターンロスと同じことをやってる。
でもTDRは反射が起きた時間（位置）が分かる。ケーブル内部を細かく見れる。

## Slide 57: 測定のセットアップ

## Slide 58: 結果
立ち上がり時間800psの信号を入射
縦軸は特性インピーダンス
100Ωが一番いい
横軸は反射した信号が返ってきた時間。
ケーブルの長さを表す。
時間(ns)
インピーダンス（Ω）
ケーブルを進む信号の速さは光速の2/3倍よって20*10^9m/s
1nsでは、0.05m/ns

## Slide 59: 変化率＝照射済み/照射していない
Chart: 時間(ns)