## Slide 1: 今後の解析などについて
蜂谷 崇
奈良女子大

## Slide 2: データ確認や解析について
宇宙線データの確認： 次のページ
dN/detaの解析：磁場無しデータ
  解析アルゴリズムの開発
    クラスタを見る方法
      SIMを使って
    トラックレットを見る方法
  データを見ること
    検出器のQA: Hot/Dead Map, Stability、MIP応答
    検出器アラインメント： 分布を調整 or ラダーの位置を調整する
  SIMを見ること
    PYTHIA, HIJINGのデータを作る
    検出器アラインメント： データと一致するように分布を調整 or ラダーの位置を調整
    アクセプタンス・Efficiencyの確認
      データと同じHotDeadMapを使う
      MIP(ADC分布)がデータと同じかどうか、

## Slide 3: Plan : dN_ch/deta using INTT tracklets in ZF
Zero field data was taken in July 8th
  2M events
    PHENIX 1st multiplicity paper used 130k events
RunNumber (ZF) | Nevents
20864 | 417,729
20866 | 26,404
20867 | 317,047
20868 | 288,481
20869 | 550,123
20878 | 89,238
20880 | 171,760
20881 | 31,736
20883 | 94,249
20885 | 357,343
Sum | 2,344,110

## Slide 4
宇宙線データの取り扱い
  日々データを取っているが、ちゃんと取れているか検証が必要。
  何をチェックするか
    イベントディスプレイ： ちゃんと直線に見えるか。
      直線フィットする
    ヒット分布
      ヒットの平均数、ホット・デッドチャンネルの確認
    安定性
      ヒット数/イベントをイベント毎に見る。
    ADC分布
      ADC/通過距離 分布、 直線フィットすると、ラダーを通り抜ける距離が求まる

## Slide 5
イベントディスプレイ
  クラスタ点＋直線トラック

## Slide 6: DST生成時にHotマップを適用
Fun4All_AnaTutorial_INTT.C
InttRawData.cc
Hotmap ファイル
FELIX, ladder, chip, chan, (Hit)

## Slide 7: 宇宙線データのホットマップ in RUN25566
INTT0
INTT1
INTT2
INTT3
INTT4
INTT5
INTT6
INTT7
Jaeinのコードを使って作った
  /gpfs/mnt/gpfs02/sphenix/user/hachiya/jaein_hotch/HotChannel.C

## Slide 8: nHits per channel in cosmic run (25566)
Run 25566 (cosmic)
Ch毎のヒットは少ないが、多いChもある。
ここでは2000〉のチャンネルをホットとした。
nHit /channel
Hot > 2000

## Slide 9: Hotmap in RUN25566
飛び飛びのHotは、Ch＝127がホットになるケース
Intt4にChip全体のホットがある。
INTT0
INTT1
INTT2
INTT3
INTT4
INTT5
INTT6
INTT7

## Slide 10: Hitmap w/ hot channels in RUN25566
Hot channelを赤で記した
INTT0
INTT1
INTT2
INTT3
INTT4
INTT5
INTT6
INTT7

## Slide 11: ChipIDがずれている(run25566)
コード
  chp = chp % 26 + 1; // p->iValue(i, "CHIP_ID") starts from 0, but our definition of chip_id starts from 1 and ends at 26. I added +1 to convert it.
  → should be (chip from felix is for 1-52)
    chp = (chp-1) % 26 + 1 or
    chp = (chp<=26) ? chp : chp-26;
糠塚さんがデータを再生成中です。
Event_base_merged
Event_base_intt4
hit_base_intt4