## Slide 1: ビーム入射ラインのベイズ最適化
井村 友紀（阪大RCNP）
福田 光宏, 依田 哲彦, 神田 浩樹, 齋藤 高嶺,
田村 仁志, 安田 裕介, 原 隆文, 荘 浚謙, ZHAO HANG,
橘高 正樹, 松井 昇大朗, 渡辺 薰(阪大RCNP)

## Slide 2: 本研究のビーム入射ライン
Spiral Inflectorの開口部が
ダクト径
↑
バンチャー以降
↓
ダクト径
イオンビーム
AVFサイクロトロン

## Slide 3
目的
入射ライン終点のインフレクター入口（直径8mm）に入る粒子数を最大にする、各ソレノイドの電流値を求める。
手法
PythonのGpyOptを使い、空間電荷効果を含む多粒子軌道計算コードOPALを回し、終点のビームを評価。（獲得関数のモデルはEI）
評価方法
2種類のビーム評価方法を実施
Inflectorに入る粒子数 Nの最大化
ビームサイズの合計値
2種類のビーム評価方法を実施
Inflectorに入る粒子数 Nの最大化
ベイズ最適化によるビーム輸送の最適化

## Slide 4: グレーザーとソレノイド
Chart: z(cm)
Chart: 電流（A）
| 140 | 280 | 350
 | 778 | 1463 | 1956
磁場計算の結果、磁場とコイルの電流値が線形である。最適化の引数は各磁石の電流の最大値に対する割合（それぞれf1,f2,f3,f4とし、範囲は０〜１）とした
ソレノイド
Chart: Bz(gauss)
グレーザー
Chart: Bz(gauss)
| 120 | 240 | 300 | 350
 | 1725 | 3449 | 4303 | 4994

## Slide 5: ベイズ最適化
最適解が得られる確率が高い点を順番にサンプリングすることで早く最適解にたどり着くための手法である。
ベイズ最適化はPythonのGPyOptを使った。
OPALとは空間電荷効果を含む多粒子軌道計算コード
GPyOpt
初期のランダム試行回数10回
試行回数150回
Opal-t
f1,f2,f3,f4を与える
入射ライン終点での8mmφに入る粒子数

## Slide 6
OPALの初期ビームパラメータ
粒子種 | 陽子
電流値 | 
加速エネルギー | 
エミッタンス | 
ビーム位相幅 | 10[mm]
マクロ粒子数 | 個
粒子種 | 陽子
電流値 | 
 | 10[mm]
マクロ粒子数 | 
始点でのビームプロファイルの初期値
σx＝4.17mm σy＝4.43mm σx’＝ 9.07mrad σy’＝ 8.54mrad

## Slide 7: 透過率最大化による最適化
第一に透過率最大化の最適化をした。
透過率最大化とは、終点で直径8mmに入る粒子数を最大化するベイズ最適化を行うことを指す。試行回数は150回
グレーザー１
グレーザー２
ソレノイド１
ソレノイド２
始点
終点直径8mm
直径52mm
直径102mm
ビーム入射ライン

## Slide 8: 透過率最大化の結果
直径８mmに入る粒子数 = 877個
終点にたどり着いた粒子数 = 952個
終点σx = 2.27 mm σy = 2.32mm
σx’ = 15.7mrad σy’ = 15.7mrad
始点からの透過効率は87.7％
Chart: ベータ関数（m）
Chart: s（m）
Chart: max_x,max_y(m)

## Slide 9: 透過率最大化の結果２
Chart: ベイズ最適化の４つのパラメーター（f1,f2,f3,f4）の遷移
Chart: 終点の直径8mmに入る粒子数

## Slide 10: 透過率最大化の結果３
始点
終点
インフレクター入口径８mm
ビームプロファイル

## Slide 11: 標準偏差最小化による最適化
標準偏差最小化とは終点でのビームサイズの標準偏差(σx＋σy )を最小化するベイズ最適化を行うことを指す。試行回数は200回とした。
粒子数が非常に少ない場合、標準偏差が小さい値になり評価から除外したいので、終点の粒子数が一定以下になったら、終点の標準偏差を決まった値にした。
終点の数が900,700,500個以下の時に、σx＋σy=300,100,40mmにした。この9通りを試した。

## Slide 12: 標準偏差最小化の結果１
Chart: ベータ関数（m）
初期粒子数1000個のうち終点に到達した粒子数が900個以下のときに一律σx+σy＝100mmとした場合の結果。
直径８mmに入る粒子数 = 811個
終点にたどり着いた粒子数＝948個
終点σx = 2.70mm σy =2.56mm
σx' = 13.1mrad σy' = 13.2mrad
始点からの透過効率は81.1％
Chart: max_x,max_y（m）
Chart: 距離（m）

## Slide 13: 標準偏差最小化の結果２
Chart: ベイズ最適化の４つのパラメーター（f1,f2,f3,f4）の遷移
Chart: 標準偏差の合計値

## Slide 14: 標準偏差最小化の結果３
始点
終点
インフレクター入口径８mm
ビームプロファイル

## Slide 15: 標準偏差最小化の結果まとめ
条件 | 終点の粒子数が900個以下 | 終点の粒子数が700個以下 | 終点の粒子数が500個以下
σx＋σy=300mm | 透過率49.6% | 透過率72.8% | 透過率57.9%
σx＋σy＝100mm | 透過率81.1% | 透過率74.7% | 透過率71.7%
σx＋σy＝40mm | 透過率39.1% | 透過率70.5% | 透過率60.7%
上のテーブルは各条件を比較した。
終点の粒子数が900個以下の時、 σx＋σy＝100mmの条件を課すと最も透過率が高い。
終点でビームダクトの大きさ(56mmφ)より大きい制限を設けると、透過率が良くなった。さらに大きい制限(σx+σy＝300mm)を設けると透過率は悪くなった。標準偏差最小化で粒子数の制限を緩くするほど、透過率は悪くなった。
透過率最大化の結果
87.7%

## Slide 16: まとめ
GPyOptを使いOpalで軌道計算して、ベイズ最適化を実施した。
標準偏差最小化の時、終点の粒子数が900個以下の時、 σx＋σy＝100mmの条件を課すと最も透過率が高い。
今回の結果では標準偏差最小化より透過率最大化のベイズ最適化の方が、終点で直径8mmに入る粒子数が多く透過率が良かった。
標準偏差最小化で導入した制限が恣意的なためベイズ最適化がうまく働いていない可能性が考えられる。

## Slide 17: β関数
βx＝[m]
Emittance_x=2.7 σx (角度) π [m]
βy＝[m]
Emittance_y=2.7 σy (角度） π [m]
σx root mean square x [m]
σp root mean square p [無次元]