## Slide 1: 放射性廃棄物 核変換処理 のための 大強度加速器
西原健司 田村潤
日本原子力研究開発機構
大津秀暁
理化学研究所

## Slide 2: 原子力発電からの放射性廃棄物
原子力の社会受容に大きく影響

## Slide 3
高レベル放射性廃棄物の核変換処理
加速器で核変換
次世代原子炉または、加速器で核変換
加速器を使って全ての核種を安定、短寿命化する！
安定または短寿命 （～70wt%）
超長寿命、非核分裂性、ベータ・ガンマ放射能（～20wt%）
超長寿命、核分裂性、アルファ放射能（～5wt%）
低レベル放射性廃棄物として処分
高レベル放射性廃棄物の中身
希土類元素など
Pd107, Cs135他
Np237, Am241他
MA
LLFP
Stable
放射能利用後、加速器で核変換
短寿命、高放射能（～4wt%）
Sr90, Cs137
SrCs

## Slide 4: 加速器駆動システム(ADS)
MA核変換
ADSの特徴：
・加速器を止めれば連鎖反応は停止 →核反応の暴走の心配が無い。
・MA濃度の高い燃料が使用可能 →軽水炉10基分のMAを核変換。
・Pb-Biは化学的に不活性。
陽子ビーム
MA燃料・鉛ビスマス冷却未臨界炉心
発電
加速器へ給電
電力網へ売電
核破砕ターゲット （鉛ビスマス）
超伝導陽子加速器（1.5GeV, 15mA)
核分裂エネルギー
核破砕ターゲット
陽子
MA
FP
高速中性子
未臨界状態での核分裂の連鎖反応を利用
核分裂中性子
ADSによる核変換の原理
Max.23MW
800MW
100MW
170MW
270MW
MA：マイナーアクチノイド

## Slide 5: J-PARC陽子照射施設におけるADS開発計画
MA核変換
to TEF-P
照射済試料
J-PARC既存施設
③半導体ソフトエラー試験
既存リニアックからの
大強度陽子ビーム
(400 MeV, 250 kW)
②RI製造
照射施設
ホットラボ施設
一部の陽子ビームを
切り出して利用
材料の照射後試験
RI製造化学処理
④陽子ビーム利用
中性子ビーム
Pb-Bi
水/He冷却
加速器材料
照射
陽子ビーム
核融合炉・原子炉材料照射
ADS
材料照射
標的部分拡大
中性子
①材料照射
陽子の直接利用
J-PARCリニアックの終端部(400MeV, 0.333mA) に照射施設を建設し、国内外でも不足している高エネルギー陽子そのものによる照射（図中①、②、④）および中性子照射（図中①、③）を実現する。
ADS開発
高温鉛ビスマス環境下における照射試験を行い、「ビーム窓」の技術を確立する。（図中①）

## Slide 6: 溶融塩ADS
重陽子ビーム⇒
Li target
MA salt
Flow
大強度の加速器があれば、増倍が小さい自由なレイアウトで原子炉部分を設計可能
 | 従来ADS | 溶融塩ADS
加速器出力 (MW) | 23 | 100
炉心出力 | 800 | 800
未臨界度 | 0.96~ 0.98 | 0.8近傍
中性子増倍度 | 25~50 | 5
MA核変換
概略検討例
臨界可能性を完全に排除

## Slide 7: ImPACTプロジェクト
LLFP核変換
六ヶ所再処理工場年間発生量(kg/ｙ） | 5 | 250 | 417 | 767
Chart: 必要ビーム電流 (mA)
| Se-79 | Pd-107 | Cs-135 | Zr-93
同位体分離なし | 620 | 1810 | 9670 | 11600
偶奇分離のみ | 16.3 | 563 | 9540 | 3110
同位体分離あり | 13.9 | 194 | 926 | 1650
現状の加速器 | 1 | 1 | 1 | 1
核変換技術の
ブレークスルーが必要
(非連続イノベーション)
1A加速器の開発を開始

## Slide 8: JAEAにおける検討例
Y. Fukaya, et. al, “Toxicity Reduction with Total Volume Control in Nuclear Waste,” Nucl. Tech., 208:2, 335-346 (2022)
Deuteron (400MeV, 1A)
Sr or Cs
Li Target
SrCs核変換
 | Sr-90 | Cs-137
年間核変換量 (kg) | 58.8 | 89.6
年間発生量（kg/原子炉) | 12 | 30
理研の1A加速器がSr, Csにも有効

## Slide 9
2024年度、ニオブ製スポーク空洞の溶接組立が完了。
JAEAにて開発中の超伝導スポーク空洞試作機
2025年度は、完成した空洞の表面処理を行い、2026年度に性能測定を行う計画。
JAEA-ADSリニアック（陽子ビーム：1.5GeV, 20mA CW）
陽子速度（光速比）
加速の効率
低速陽子加速に適している
加速器 基盤技術
Notes: 広く開発実績のある楕円空洞と比べて、スポーク空洞は形状がとても複雑であり、加速空洞として成立させるための『ものづくり』が難しい。
JAEA独自のADS加速器実現のためには、超伝導スポーク空洞製作技術の確立が必須である。
ここで得られる知見は、HWRや楕円など、他の構造の超伝導空洞開発にも活用可能である。
2019年度より、核変換Divにて試作スポーク空洞の開発を行っている。（KEK iCASA超伝導空洞グループからも協力いただいている）
JAEAにてADS用加速器の開発に取り組み、必要な技術課題の抽出とその解決に取り組む必要がある。
ADS用加速器の最も重要な構成要素の一つであるスポーク空洞の製作技術を確立し、その性能を保証できなければ、加速器は外国から購入するしかなくなる。

## Slide 10: 測定原理→逆運動学手法の適用
加速器核変換の基盤データ: 反応断面積の系統的な測定(ImPACT-RIBF)
1) データ取得されていないLLFP 核種の測定 99Tc, 129I 等の核種、Sr/Cs の他のエネルギー…
2) Np などU より重いMA 核種同位体のビーム利用を画策
LLFP核種 107Pd からの同位体毎断面積 の測定の実際(例)
H. Wang, et al., Comm. Phys. 2、78(2019), 他
SRC-BigRIPSからの不安定核ビーム
→LLFP 核種をビームとして供給可能
理研RIBF加速器施設
取得済み核種/入射エネルギー(2014-2018)
LLFP 核種 | 137Cs | 135Cs | 126/127Sn | 107Pd | 93Zr | 90Sr | 79,80Se
T1/2 [y] | 30.1 | 2.3M | 100k | 6.5M | 1.53M | 28.8 | 295k
~200 [MeV/A] | p/d |  | Coulomb p/d | p/d Coulomb | p/d Coulomb | p/d | p/d Coulomb
~100 |  | p/d |  | p/d | p/d |  | 
~50 |  |  |  | p/d | p/d |  | 
~25 |  |  |  | p/d | p/d |  | (d,p)

## Slide 11: 核変換に必要な加速器スペック
施設名 | 機関 | 粒子 | MeV | mA | MW | 用途
J-PARC | JAEA | 陽子 | 400 | 0.333 | 0.1332 | ADSビーム窓材料開発
Pilot ADS | JAEA | 陽子 | 1000 | 10 | 10 | 50kgMA/年の核変換, SF=2
実規模ADS | JAEA | 陽子 | 1500 | 20 | 30 | 250kgMA/年の核変換, SF=10
溶融塩ADS | (概算) | 重陽子 | 400 | 250 | 100 | 250kgMA/年の核変換, SF=10
ImPACT | 理研 | 重陽子 | 200 | 1000 | 200 | Cs135 56kg/year, SF=5
SrCs | JAEA | 重陽子 | 400 | 1000 | 400 | 90Sr: 年間約58.8 kg, SF=5 137Cs: 年間約89.6 kg, SF=3
MS-10 | 理研 | 重陽子 | 400 | 1000 | 400 | 核融合・核変換
400～1500MeV、最大1Aの加速器
SF(サポートファクター）：１つの核変換システムが、何基の軽水炉からの放射性物質を核変換するか示す指標
Notes: PWR45 10年冷却
Sr90 5.6190E+02 g/tHM *20= 11kg/yr
Cs137 1.3265E+03 g/tHM *20 =26.5 kg/yr

## Slide 12: まとめ
従来よりもはるかに強度の高い加速器により、放射性廃棄物中の全ての長寿命核種を核変換する可能性が拓かれる。
核融合と核変換の共通技術に着目して加速器開発を進めることで、アウトカムを最大化できる。

## Slide 13
参考： 使用済燃料中の主な長寿命核種
Notes: ・アクチノイド （ Actinoid ）とは原子番号89番のアクチニウムと、アクチニウムに特徴が似た元素のことを指します。 第7周期の第3族に属し、元素番号89番から103番の間にある15個の元素がアクチノイドです。
U=92, Pu=94
・超ウラン元素は原子番号92番のウランよりも原子量が大きい元素のことです。 天然に存在する元素で最も大きいのがウランで、それよりも大きな原子番号の元素という意味で超ウラン元素と呼ばれるようになりました。
超ウラン元素にはアメリシウム（Am、原子番号95）、キュリウム（Cm、原子番号96）などがあります。