## Slide 1
奥野プロジェクトにおける
CARA加速空洞の初期検討

## Slide 2
【目次】
・奥野プロジェクトで想定される高周波RFアンプ仕様の確認
・CARAの高周波空洞
概念設計
高周波電極のビーム進捗方向電圧分布
空洞の等価回路と給電方法
・まとめ

## Slide 3
奥野プロジェクトで想定される高周波RFアンプ仕様の確認
-- ＣＡＲＡ --

## Slide 4
奥野プロジェクト CARAの高周波空洞
基本仕様
・周波数： 25MHz
・電極電圧： 40kVｐ（仕様は25kV以上）
・電極仕様
長さ： ２ｍ
ギャップ： 200mm
幅 ： 100mm
・タンク直径： １ｍ程度 （ＭＲＩマグネットの内径による）
・磁場強度： 1.66T

## Slide 5
CARAの高周波空洞 加速電極の構造
空洞長さ 2.5m
直径 Φ 1m
電極長さ 2m
チューナー
図1: 空洞の概念設計
絶縁碍子

## Slide 6
CARAの高周波空洞の共振用コイルなど （伝送線路方式）
水冷伝送線路（中点は短絡）
図2： 空洞の概念設計 同軸伝送線路による

## Slide 7
CARAの高周波電極のビーム進捗方向電圧分布
上下コイル分離型
図6：RF電極部の電圧分布
両端部20kVpに対して、中心部は17kVp程度になる。電流は中心部で40A程度。
消費電力は1つの電極で20W程度なのでほとんど無視できる

## Slide 8
高周波空洞の等価回路と給電方法
図7：RF空洞の等価回路と回路定数
RF空洞の消費電力は1kW。ビームローディングを1MeV,1mA(1kW)とすると
カップリングの電圧比は1:125となる。

## Slide 9
まとめ
CARA加速の加速原理検証用のRF空洞の構造と周波数、電力損失を計算した
計算は１次元近似計算で、LCの集中回路として計算
静電容量は、同軸管の近似式を用いて計算した。
空洞電力損失： 1.1kW (40kVp)
共振のQ値： 3,100
電極部電圧分布： 40kVpー34kVp
電極部の電力損失： 40W程度（無視できる）
アンプの出力設計に関しては、ビームローディングの仕様が支配的になる。
RF空洞を等価回路に置き換えてループカップリングの計算を行った。
その結果Lカップルの電圧比率は125となった。（ビームローディングが1kW時）
・今後
CST Studioを用いて３D計算を行い、クロスチェックをおこなう。
ビームローディングが大きい場合（10kW以上）、カップリングを大きめにして、
全反射に耐えるアンプや伝送線路の検討を行う

## Slide 10
ご清聴ありがとうございました
THAMWAY Co.,Ltd.
静岡県富士市今泉３－９－２
☏０５４５－５３－８９６５
✉kondo@thamway.co.jp
URL：https://thamway.co.jp
技術アドバイザ 熊田幸生
技術部 近藤広幸