## Slide 1: マイクロ同軸変換ケーブル

## Slide 2
20cm FPC
信号線の束は48チャンネルx３束
信号線に加えて、GND(緑色）、FPHXチップ用電源線(青、赤）
信号線の束の長さは20cm
GND線、電源線はコネクターにロックされているので、外れないはず。

## Slide 3: Micro-Coax Prototype-I
DF18のレイアウトはFPCと同じ
ROC側コネクター
マイクロ同軸の束は基板にコネクターで取り付けられていて、こちらも簡単には抜けないはずです。

## Slide 4: HDI側のコネクター
マイクロ同軸は基板に半田付けされています。取り扱いにご注意ください。DF18コネクターの嵌合の際には、半田付け部分には触れず基板の４隅を押すようにお願いします。

## Slide 5: チャンネルマップ
Ch-11 : CHIP6 OUT 0P
Ch-20 : CHIP10 OUT0N
Ch-21 : CHIP10 OUT1N
Short between signal and shield
DF18におけるチャンネルマップはFPCと同じ